CP-YBS精密数字压力计

一．产品概述：

CP-YBS精密数字压力计是一款自带压力源的校验仪表，具有压力检测、电流检测和直流24V电源输出，主要用于校验压力（差压）变送器，普通（精密）压力表和其它压力仪表，方便适用。

二．产品特点

- 专用金属外壳，牢固耐冲击。

- 手动造压-95KPA~2MPA

- 压力源零部件经精细研磨，气密性好，符合IP45密封标准。

- 容积式微压调节器，极易实现检定点压力。

- 压力/ 真空开关式选择，切换简单方便。

- 背光功能，在光线不足时继续完成工作任务。

- 压力、电流/电压测量，具备DC24V回路电源，现场检测，一表即可。

三．技术指标

使用条件：电源：外接：AC220V，50HZ

内置：6V镍氢（锂离子）电池

温度：（20±20）℃（超过温度范围，准确度有下降可能）

湿度：（0～80）%RH

环境：无粉尘、无腐蚀性气体。

压力接口中：传感器外置：M20*1.5

传感器内置：M10*1,快速接嘴或直径6插嘴

测量范围、分辨率、准确度

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力 | ±4KPA、±10KPA、±25KPA、±60KPA、±100KPA、-100~25KPA、0~600KPA、0~1.0MPA、0~1.6MPA、0~2.0MPA | Min IPa | 0.05%F.S、0.1%F.S |
| 电流 | 0~22mA | 1µA | 0.02%F.S |
| 电压 | 0~10V | 1mA | 0.02%F.S |